审批意见： 保满审环表字[2020]31号 所报《河北鑫达食品有限公司生产线扩建项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下： 一、本扩建项目位于方顺桥镇陉阳驿村河北鑫达食品有限公司现有厂区内进行，不新增占地，中心地理坐标为北纬38°47’59.07”，东经115°17’27.08”，厂区东侧为陉阳驿村住户，南侧隔路为保定市高压电器厂，西侧为空地和陉阳驿村住户，北侧为空地。 二、项目总投资400万元，其中环保投资20万元，本次扩建工程主要包括：改建生产车间1座，购置安装桔子流槽生产线1套、桔片分级机1台，灌装输送带2条、网挑16套、码垛机1台及相关辅助设备置于原有车间内，不新增建筑物。扩建项目年新增速冻桔片500吨、桔子罐头1500吨，扩建完成后全厂年加工果蔬9000吨、速冻桔片500吨、桔子罐头1500吨。 三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。 1、废水：生活水经隔油池处理后与生产废水一并排入污水处理站处理，污水处理站处理能力1000m3/d，采用“格栅井+集水池+转筛+中和调节池+气浮机+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+混凝沉淀池+中间水池+自动过滤器+消毒池+活性炭过滤器”工艺处理，废水处理达标后排放至百草沟，排放口安装在线监测设备，废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准及《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）表1标准。 2、废气：污水处理站恶臭通过收集+喷淋吸收塔+复合等离子光氧催化氧化设备进行处理后由1根15米高排气筒排放，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准要求。 天然气锅炉烟气采用低氮燃烧装置，烟气经1根15m高排气筒排放，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值。 3、噪声：通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：残次果、橘子下脚料及橘子收集后由环卫部门统一处理，污泥定期清运，妥善处置；在线监测废液危废间暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门处置。 四、扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD：3.204t/a、氨氮：0.162t/a 、总氮：0.729t/a 、总磷：0.023t/a SO2:0.036 t/a、NOX：0.272t/a、颗粒物：0.035t/a、VOCs：0t/a。 五、着重落实主体工程及污水输送管网的防渗要求，对排水管道定期检查并做好维护管理工作。 六、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 公 章 2020年9月23日